Załącznik nr 2

do Umowy nr ……/2020  z dnia

ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia

Parametry techniczno – użytkowe regałów przejezdnych i stacjonarnych

wspólne dla zamówienia części I, II

- Regały przejezdne

Konstrukcja i technologia wykonania szyn jezdnych i prowadzących.

Szyny jezdne powinny być wykonane ze stali, zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie. Należy zastosować dwa rodzaje szyn: szyny prowadzące oraz szyny jezdne. Zaleca się, aby szyny prowadzące posiadały odpowiednio wyprofilowaną bieżnię do prowadzenia koła odpowiadające wklęsłej powierzchni wieńca koła prowadzącego. Szyna profilowana musi posiadać specjalną wypukłą bieżnię w kształcie wycinka koła. Promień bieżni musi być dopasowany do promienia koła wklęsłego. (Zamawiający dopuszcza również rozwiązanie polegające na wykonaniu szyny jednorodnej, jako jednolitego profilu z dopasowaną bieżnią do bieżni koła jezdnego).

Szyny jezdne będą płaskie. Nie dopuszcza się, aby szyny prowadzące posiadały ostre krawędzie 
w miejscach, w których będą jeździć koła prowadzące posiadające wklęsłą powierzchnią – takie rozwiązanie powoduje, iż regały się nierównomiernie przesuwają, a co za tym idzie powstaje tzw. kleszczenie się regałów i ich nierównomierne przesuwanie.

Szerokość szyn 70 mm +/- 5 mm, natomiast wysokość szyn jezdnych nie powinna być mniejsza niż   15 mm. Wyklucza się jakiekolwiek spawy czy zgrzewy łączące szynę z innymi elementami. Do szyn jezdnych muszą być zamontowane elementy oporowe zapobiegające przesuwaniu regałów poza obszar ich pracy.

Tolerancja w montażu szyn jezdnych ± 1 mm na 1 mb szyny jezdnej.

Do szyn montowanych nawierzchniowo muszą być zamontowane obustronne najazdy 
z blachy ocynkowanej gr. min 2 mm i szer. min. 100 mm.

Dla zapewnienia utrzymania należytej czystości torowiska regałów każdy z regałów musi być wyposażony w system samoczynnego czyszczenia torowiska, utrzymującego stan torów w czystości dzięki czemu możliwe jest ograniczenie sytuacji niebezpiecznych w trakcie obsługi regałów                          (np. wykolejenie). System samoczynnego czyszczenia torowiska ma za zadanie nie dopuszczać do przenoszenia zanieczyszczeń do łańcucha prowadzącego, jak również w prowadzenie antywyważnika (w wypadku jego zastosowania).

Konstrukcja i technologia wykonania podstaw jezdnych

Podstawa regału powinna być wykonana ze specjalnego profilu ceowego o grubości blachy min. 2,0 mm i wysokości profilu min 115 mm. Cała podstawa powinna być wykonana w formie spawanych poziomych kratownic segmentowych. Długość segmentów nie powinna być większa niż 2 – 2,5 mb. Elementy poprzeczne podstaw regałów muszą być również wykonane z blach stalowych o grubości min 2,0 mm i stanowią jednocześnie konstrukcję wsporczą do mocowania kół jezdnych.

Koła jezdne regałów wykonane mają być z żeliwa dla zapewnienia prawidłowego 
i cichobieżnego przesuwu regałów, jak również dla zapewnienia odpowiedniej wytrzymałości. Wymagane są dwa rodzaje kół: koła jezdne płaskie oraz koła jezdne prowadzące dostosowane do kształtu szyny. Koła jezdne prowadzące mają zapewnić równoległy przesuw regałów. Koła prowadzące posiadają wyprofilowaną bieżnię dostosowaną do kształtu szyny jezdnej. Wszystkie elementy obrotowe regałów tj. koła, wałki muszą być osadzone na zakrytych kulowych łożyskach tocznych, samosmarownych, nie wymagających konserwacji.

Do podstaw jezdnych muszą być zamontowane odboje dystansowe o długości min 30 mm, zabezpieczające przed uderzaniem regału o regał. Zalecane jest, aby podstawy jezdne miały zamontowane antywyważniki zapobiegające przechyłowi regału.

Podstawy jezdne winny być pomalowane poliestrową farbą proszkową, na kolor jasno szary – barwa 
z palety RAL np. nr 9002 lub 7035.

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, w którym podstawę regałów jezdnych stanowi rama jezdna o sztywności odpowiedniej do obciążenia W przypadku długich regałów rama składa się z kilku segmentów o długości maksymalnej 2.4 m, łączonych ze sobą śrubami. Podstawa posiada koła jezdne z kołnierzami i bez kołnierzy o szerokości ok. 30mm i o średnicy tocznej nie mniejszej niż 105 mm w celu zmniejszenia oporów tocznych Koła prowadzące posiadają obustronne kołnierze obejmujące płaskownik szyny w celu zapewnienia równego przesuwania regałów oraz w celu zabezpieczenia kół przed spadnięciem z szyn. Wszystkie koła posiadają z osobna po dwa łożyska toczne kulkowe z obustronnym uszczelnieniem. Podstawa posiada zabezpieczenie przed przechyłem regału tzw. antywyważniki - w postaci haka przesuwającego się w szynie oraz posiadają amortyzujące zabezpieczające odboje gumowe, pod warunkiem zachowania parametrów opisanych w SIWZ.

Konstrukcja i technologia wykonania napędu regałów przejezdnych

Regały przejezdne winny być wyposażone w napęd ręczny za pomocą mechanizmu korbowego – korbowy z odpowiednio dobraną przekładnią redukcyjną, umożliwiającą przemieszczanie regału z siłą nie większą niż 50 N. Wszystkie koła zębate występujące w łańcuchowej przekładni redukcyjnej winny być stalowe. Przemieszczanie regału odbywać się powinno za pomocą trójramiennego pokrętła zakończonego uchwytami  obracającymi się niezależnie od obrotu całej korby. Uchwyt musi być wykonany z twardego tworzywa sztucznego, zapobiegającego poślizgowi dłoni podczas obracania korbą. Uchwyt powinien być  wykonany w ergonomicznym kształcie (np. gruszkowym) o średnicy min. 45 mm; nie dopuszcza się uchwytów cylindrycznych. Długość ramienia pokrętła powinna wynosić min. 200 mm.

Układ napędowy ma być wyposażony w mechanizm blokady umieszczonej w osi korby. 
Nie dopuszcza się blokady w postaci zamka oraz zastosowanie tzw. sprzęgła, działającego 
w momencie napotkania oporu.

Ze względu na duże obciążenie jakie będą przenosić regały napęd musi być przekazywany od korby poprzez system przekładni na koło zębate zespolone z wałkiem napędowym, a następnie poprzez wałek na koła zębate znajdujące się w przedniej i tylnej części regału (dla regałów o długości powyżej 6 m) lub na koło zębate znajdujące się środkowej części regału (dla regałów o długości do 6 m), zazębiające się z łańcuchami umieszczonymi wzdłuż skrajnych szyn lub łańcuchem umieszczonym wzdłuż środkowej szyny.

Mechanizm napędowy będzie zakryty poprzez pełny panel frontowy.

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie: Koła jezdne napędzane są za pomocą ergonomicznego trójramiennego pokrętła z dwustopniową przekładnią łańcuchową, która przekazuje napęd na oś stalową biegnącą od pierwszego koła do ostatniego koła wzdłuż jednego boku podstawy jezdnej. Wszystkie elementy ruchome układu napędowo-jezdnego są wykonane ze sali oraz osadzone na uszczelnionych łożyskach tocznych. Trójramienne pokrętło posiada obrotowe uchwyty oraz blokadę-przycisk unieruchamiający regał, przy zachowaniu  parametrów opisanych w SIWZ.

Konstrukcja i technologia wykonania ścian bocznych

Ściana boczna regału winna być wykonana z jednego formatu blachy stalowej zimnowalcowanej lub zimnogiętej, w kształcie dwóch prostokątnych półzamkniętych profili zimnogiętych o wymiarach min. 25x40 mm, połączonych ze sobą pełną ścianą; dopuszcza się zastosowanie płaskiej, nieprofilowanej blachy. Zalecane jest, aby dwa boki profili stanowiły wspólny element profili i wypełnienia ściany. 
W profilach winny być wykonane wycięcia na zaczepy półek. Zaczepy wykonane z ocynkowanej blachy o grubości min. 3 mm (nie dopuszcza się zaczepów ze stopów aluminium). Konstrukcja ściany bocznej i zaczepu będzie pozwalać na niezależne mocowanie zaczepów po obu stronach ściany bocznej regału. Ze względu na rodzaj przechowywanych materiałów winien zostać zachowany warunek dowolnej zmiany rozstawu półek co ok. 30 mm, bez konieczności użycia narzędzi.

Ściany boczne winny być połączone w sposób trwały z podstawą jezdną regału tj. za pomocą połączeń śrubowych, nie dopuszcza się łączenia zatrzaskowego. Dodatkowo dla zapewnienia sztywności całej konstrukcji ściany boczne regału winny być połączone poprzez stężenia krzyżowe oraz półkę górną regału, która jest przykręcana na stałe.

Ściany boczne pomalowane poliestrową farbą proszkową, na kolor jasno szary – barwa z palety RAL np. nr 9002 lub 7035. Malowanie ścian winno nastąpić po wykonaniu wszystkich otworów.

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie polegające na tym, iż wszystkie ściany nośne regałów wykonane są z blachy stalowej pełnej o grubości 0,8 mm, usztywnionej poprzez profilowe zagięcia krawędzi Ściany posiadają perforację - otwory na haki (zawieszki) służące do zawieszenia półek na wybranej wysokości z regulacją zawieszenia co 1525 mm Ściany są usztywnione stężeniami krzyżowymi montowanymi w regałach dwustronnych po środku - pomiędzy rzędami półek a w regałach jednostronnych z tyłu pólek. Ozdobny panel przedni osłaniający mechanizm napędowy wykonany jest z pełnej blachy i posiada metalową kieszeń na kartonik z opisem oraz posiada na bocznej krawędzi gumową uszczelkę.

Panele frontowe

Pełny panel frontowy wykonany winien zostać w całości z jednolitej blachy stalowej, malowanej proszkowo, na kolor jasno szary – barwa z palety RAL np. nr 9002 lub 7035. Panel frontowy mocowany jest za pomocą zaczepów do ściany bocznej regału, bądź przy użyciu śrub. Każdy panel wyposażony może zostać w tabliczkę do opisu regałów.

Konstrukcja i technologia wykonania półek

Półki wykonane ze stali i pomalowane poliestrową farbą proszkową, na kolor jasno szary – barwa 
z palety RAL np. nr 9002 lub 7035, preferowane trzykrotnie gięte na swej dłuższej krawędzi oraz dwukrotnie na krótszej, w celu zapewnienia odpowiedniej wytrzymałości i nie występowania ostrych krawędzi. Na krótszym boku półki winny być wykonane specjalne wycięcia – otwory do mocowania zaczepów. Wytrzymałość półki min. 40 kg/mb. Zagięte od spodu półki nachodzące na siebie krawędzie winny być spinane w narożach w sposób trwały (nie dopuszcza się zgrzewania oraz spawania  półek). Dla zachowania jednolitego odstępu między półkami, grubość półki winna wynosić – min. 30 mm. Odległość między półkami winna wynieść min. 35 cm.

W celu zabezpieczenia zbiorów przed przypadkowym przesuwem na sąsiednie półki, winien zostać wykonany i zamontowany stalowy tylny ogranicznik przesuwu o wysokości ok. 30-35 mm, mocowany do tylnej krawędzi półki za pomocą zaczepów z możliwością jego swobodnego demontażu bez użycia narzędzi (po 1 szt. na każdą półkę użytkową w regałach jednostronnych oraz na każde 2 półki użytkowe w regałach dwustronnych). Tylny ogranicznik będzie spełniać swoją funkcję również w sytuacji, gdy sąsiadujące ze sobą półki (w regałach dwustronnych) nie są umieszczone na tej samej wysokości.

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie polegające na zastosowaniu ogranicznika zapobiegającego przed przesunięciem się układanych dokumentów na sąsiednią półkę, mocowany pomiędzy sąsiednimi półkami, wykonany z tworzywa, o wysokości 30-35 mm.

Wszystkie regały winny składać się z półek użytkowych w ilości odpowiednio wskazanych poniżej oraz półki kryjącej (dach).

Konstrukcja ścian tylnych regałów

Ściana tylna regału ma być wykonana z mocowaniem jako stężenia krzyżowe. Ściany muszą być pomalowane poliestrową farbą proszkową, na kolor jasno szary – barwa z palety RAL np. nr 9002 lub 7035, powłoka odporna na ścieranie.

B. Regały stacjonarne

Konstrukcja regałów analogiczna jak regałów przejezdnych, lecz bez elementów jezdnych 
i napędowych.

- Pozostałe informacje

Wymagania bezpieczeństwa

Mechanizm przesuwu każdego regału winien zostać wyposażony w blokadę, która zabezpiecza osobę znajdującą się w przejściu między regałami przed przypadkowym przygnieceniem. Między regałami winny znajdować się odboje gumowe.

Wszystkie elementy zewnętrzne regałów, półek, ścian osłon pozbawione będą ostrych krawędzi.

Elementy oporowe winny zostać zamontowane na szynach zapobiegając przesuwaniu regałów poza obszar ich pracy.

Wszystkie elementy regałów oraz pozostałych części winny być w pełni demontowalne.                     Wszystkie elementy konstrukcyjne będą montowane nawierzchniowo.

Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia wybrany Wykonawca winien dokonać własnych pomiarów pomieszczenia, w którym montowane będą regały, tak aby zachować układ regałów zgodny ze schematem ich rozmieszczenia zawartym w niniejszych załącznikach. Niezbędne są również oględziny podłoża w celu podjęcia decyzji, co do technologii montowania konstrukcji do podłoża.

Do oferty Wykonawca winien załączyć opis techniczny regałów wraz ze zdjęciami oraz następujące atesty i certyfikaty:

      - Atest klasyfikacji ogniowej w zakresie niepalności;

      - atest higieniczny na wyrób tj. regały przejezdne i stacjonarne;

      - certyfikat zgodności na wyrób o spełnieniu wymagań bezpieczeństwa według normy                           PN-88/M-78321 lub równoważnej;

Parametry techniczno – użytkowe regałów przejezdnych i stacjonarnych dla poszczególnych części zamówienia

Część I zamówienia

Zestawienie i parametry regałów, zgodnie z poniżej przedstawioną aranżacją ich rozmieszczenia
w pomieszczeniu archiwum nr 11 Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdyni

| poz. | rodzaj regału | Ilość sztuk | Ilość mb półek użytkowych | uwagi/wymiary: długość i szerokość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jezdny | 7 | 421,40 | Regał siedmiopółkowy; długość 430 cm (2x100 cm+2x80+70 cm), szer. 60 cm (regał podwójny – 2x30 cm) |
| 2 | Jezdny | 4 | 112,00 | Regał siedmiopółkowy; długość 200 cm (2x100 cm), szer. 60 cm (regał podwójny – 2x30 cm) |
| 3 | Stacjonarny | 1 | 14,00 | Regał siedmiopółkowy; długość 200 cm (2x100 cm), szer. 30 cm (regał pojedynczy – 1x30 cm) |
| Razem | 12 | 547,40 |  |

Wysokość regałów H=284 cm

głębokość g=30 cm

odstęp między półkami h=35 cm,

ilość półek w pionie i= 7+1 (7 półek plus jedna półka kryjąca)

Aranżacja rozmieszczenia regałów w pomieszczeniu  archiwum nr 11  w budynku Pierwszego  Urzędu Skarbowego w Gdyni

Zestawienie i parametry regałów, zgodnie z poniżej przedstawioną aranżacją ich rozmieszczenia 
w pomieszczeniu archiwum nr 12 Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdyni

| poz. | rodzaj regału | Ilość sztuk | Ilość mb półek użytkowych | uwagi/wymiary: długość i szerokość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jezdny | 3 | 147,00 | Regał siedmiopółkowy, długość 350 cm (2x100+80+70 cm), szer. 60 cm, (regał podwójny – 2x30 cm) |
| 2 | Jezdny | 5 | 301,00 | Regał siedmiopółkowy, długość 430 cm (2x100+2x80+70cm), szer. 60 cm, (regał podwójny – 2x30 cm) |
| Razem | 8 | 448,00 |  |

Numery pozycji w kolumnie pierwszej zestawienia odpowiadają numeracji regałów w przedstawionej poniżej graficznej aranżacji ich rozmieszczenia.

Wysokość regałów H=284 cm

głębokość g=30 cm

odstęp między półkami h=35 cm

ilość półek w pionie i= 7+1 (7 półek poziomów użytkowych plus półka kryjąca )

Aranżacja rozmieszczenia regałów w pomieszczeniu  archiwum nr 12 w budynku  Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdyni

Zestawienie i parametry regałów, zgodnie z poniżej przedstawioną aranżacją ich rozmieszczenia 
w pomieszczeniu archiwum nr 14  Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdyni

| poz. | rodzaj regału | Ilość sztuk | Ilość mb półek użytkowych | uwagi/wymiary: długość i szerokość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jezdny | 8 | 504,00 | Regał siedmiopółkowy, długość 450 cm (3x100+80+70 cm), szer. 60 cm, (regał podwójny – 2x30 cm) |
| Razem | 8 | 504,00 |  |

Wysokość regałów H=284 cm

głębokość g=30 cm

odstęp między półkami h=35 cm

ilość półek w pionie i= 7+1  (7 półek poziomów użytkowych plus półka kryjąca)

Aranżacja rozmieszczenia regałów w pomieszczeniu  archiwum nr 14  w budynku  Pierwszego  Urzędu Skarbowego w Gdyni

Część II zamówienia

Zestawienie i parametry regałów, zgodnie z powyżej przedstawioną aranżacją ich rozmieszczenia 
w pomieszczeniu  archiwum nr 20 Drugiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku

| poz. | rodzaj regału | Ilość sztuk | Ilość mb półek użytkowych | uwagi/wymiary: długość i szerokość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jezdny | 5 | 115,00 | Regał pięciopółkowy; długość 230 cm (2x80+70 cm), szer. 60 cm (regał podwójny – 2x30 cm) |
| Razem | 5 | 115,00 |  |

Wysokość regałów H=208 cm

głębokość g=30 cm

odstęp między półkami h=35 cm

ilość półek w pionie i= 5+1 (5 półek  plus półka kryjąca )

Aranżacja rozmieszczenia regałów w pomieszczeniu nr 20 w budynku  Drugiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku

Zestawienie i parametry regałów, zgodnie z powyżej przedstawioną aranżacją ich rozmieszczenia 
w pomieszczeniu archiwum nr 23 Drugiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku

| poz. | rodzaj regału | Ilość sztuk | Ilość mb półek użytkowych | uwagi/wymiary: długość i szerokość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jezdny | 7 | 259,00 | Regał pięciopółkowy, długość 370 cm (3x100+70cm), szer. 60 cm (regał podwójny – 2x30 cm) |
| 2 | Jezdny | 1 | 29,60 | Regał czteropółkowy, długość 370 cm (3x100 +70cm), szer. 60 cm, (regał podwójny – 2x30 cm) |
| 3 | Stacjonarny | 1 | 9,20 | Regał czteropółkowy, długość 230 cm (2x80 +70cm), szer. 30 cm, (regał pojedynczy – 1x30 cm) |
| 4 | Stacjonarny | 1 | 5,60 | Regał czteropółkowy, długość 140 cm (2x70cm), szer. 30 cm, (regał pojedynczy – 1x30 cm) |
| 5 | Stacjonarny | 1 | 14,00 | Regał pięciopółkowy, długość 280 cm (2x100+80cm), szer. 30 cm (regał pojedynczy – 1x30 cm) |
| Razem | 11 | 317,40 |  |

Numery pozycji w kolumnie pierwszej zestawienia odpowiadają numeracji regałów w przedstawionej poniżej graficznej aranżacji ich rozmieszczenia.

Wysokość regałów  H=208 cm  ( poz. 1,  poz. 5 )

H=170 cm   ( poz. 2,3,4 )

głębokość g=30 cm

odstęp między półkami h =35 cm

ilość półek w pionie i= 5+1 (5 półek plus półka kryjąca),

i=4+1 (4 półki  plus jedna półka kryjąca).

Aranżacja rozmieszczenia regałów w pomieszczeniu nr 23 w budynku Drugiego Urzędu Skarbowego
w Gdańsku